# Comune di S. Anna Arresi

(Provincia di Carbonia-Iglesias)

- UFFICIO  TECNICO COMUNALE -

FORNITURA E POSA DI UN PALCO CON COPERTURA E ACCESSORI PER LA MANIFESTAZIONE AI CONFINI TRA SARDEGNA E JAZZ

# SCHEDA TECNICA

# ED ELABORATI GRAFICI

S. Anna Arresi, ______________

L’UFFICIO TECNICO

(Geom. Alessandra Pittau)

PALCO MODULARE

- La Struttura dovrà essere in acciaio zincato in piano 200x200 con struttura modulare in acciaio zincato costituita da:

- Piantoni anche essi dovranno essere in acciaio zincato con tubo quadrato UNI7812-(80 x 80 x 2) esterno, tubo quadrato UNI7812 (74 x 74 x 2) interno al precedente, sfilabile in base ai modelli che hanno varie altezze: altezza minima/massima variabile del palco 50/70 cm, con continuità elettrica e Messa a terra.

- Piantoni ultima fila dovranno essere di altezza variabile 100/144 cm.

- Travette principali: Quattro montanti del reticolato base devono essere montati tra due reticoli costituiti da: travi superiori e inferiori in tubolare quadrato UNI7812 40x30x1,5. Montanti in tubolare quadrati, diagonali e angolari a lati uguali UNI5873 – 20x15x1,5. nella direzione ortogonale alla precedente è costituita da due travi reticolari simili alle precedenti ma con trave superiore costituita da un profilo tubolare quadrato UNI40x30x1,5 sormontato da un profilo a T25x25x4,5predisposto per l’aggancio dei piantali di calpestio. Una trave reticolare è tessuta fra montanti centrali delle prime descritte con le stesse caratteristiche di queste e con funzione di contro vento e rompi tratta del piano di calpestio.

- Parapetti dovranno essere formati da montanti verticali sezione 100x200 con elementi tubolari di lunghezza 200 mm dotati di apposito  corrimano fermapiede.

- Il piano di calpestio:
costituito da pannelli di 24mm, di spessore e formato da n°15 strati da 1,4mm in legno di betulla e incollaggio con resine fenolitiche. Il materiale in legno di betulla formato da strati disposti alternativamente in senso ortogonale. I pannelli sono tessuti nel verso interrotto della trave intermedia in maniera da avere una luce intermedia si m. 1,00: protetti da profilo perimetrale in acciaio inox sui due lati corti, dimensioni 50x200cm, i pannelli vengono serrati l’uno con l’altro attraverso un sistema  di contrasto e sono protetti da un profilo perimetrale in acciaio zincato per impedire eventuali scheggiature, elementi metallici per l’innesto sul modulo base e sono bloccati da due ferma- tavole di mm. 24 ed aventi classe di reazione al fuoco 1 (come certificazione dal Ministero dell’interno.) ogni tavola dovrò essere fresata sui lati lunghi; su uno di questi, incassata lama in acciaio zincato che nel giungere le tavole fra loro sta ad inserire nella fresatura presente nel lato  opposto adiacente, ottenendo cosi un sistema ad incastro maschi /femmine riducendo a zero la possibilità di gradini nei punti di contatto.

- Le scale di accesso di tipo modulare basculante e auto regolabili, realizzate in acciaio zincato con scalini di alluminio antiscivolo, dotato di micro-regolazioni sui due punti di contatto scala-suolo all’attrezzatura del palco. Il palco grazie alla sua modularità dovrà essere estendibile o riducibile in qualunque momento, aggiungendo o togliendo  i moduli base 200x200. i montanti collegati da vitoni regolabili m30x250 con piastra circolare di ripartizione alla base (r=75mm S=8mm), necessari per permettere livellamento e la ripartizione del carico sulla superficie d’appoggio.

- Montaggio

Dovrebbe essere effettuato in circa 2/3 ore di lavoro anche da personale non specializzato e senza l’uso di attrezzature, in quanto l’assemblaggio del palco sarà ad incastro. 
.

Protezione contro la corrosione

- Zincatura elettrolitica color argento.

La certificazione di omologazione deve essere certificata con conformità secondo le vigenti normative CE

OPTIONALS

- Sistema meccanico blocca pannelli in acciaio zincato.

- Contenitori in acciaio zincati a caldo per trasporto e stoccaggio dei componenti del palco.

La Copertura. Composta da Tralicci quadrati a formare l’intera struttura che dovranno godere delle certificazioni di portata. Inoltre l’intero processo di saldatura di tutte le parti in alluminio dovrebbe essere certificato

Copertura m 14x12 ad una falda spiovente di altezza massima m 7,5 – paranchi a mano

Caratteristiche:

- Area copertura misura da coprire m 14.86 x 12.

- Area palco interne misure da coprire m 14 x 12

- Inclinazione falda 4°

- Altezza massima copertura 8 mt

- Tipo di Torre Varitower 40 o similari

- Traliccio ring principale QD40 o similari

- Tralicci trasversali di falda FX40 o similari

- Il telo di copertura in PVC precontraint 580/g mq (2classe), ignifugo

- Peso massimo della copertura 130 kg

- Peso totale delle copertura 1800 kg

- Tipo sollevamento: verricello manuale con capacità di almeno 1000 kg nominali;

- Capacità di sollevamento 2000 kg

- Golfare presenti alla base delle torri.

Struttura coperta con tetto ad una falda spiovente verso l’esterno.

Il sistema di ancoraggio che dovrebbe essere al suolo non può essere ancora individuato in termini assoluti in quanto, trattandosi di strutture ad impegno temporaneo,non ci è possibile stabilire parametri omogenei. Le varie condizioni del terreno, la diversità della zona geografica  in cui la struttura può operare, l’eventualità di non poter procedere al picchettaggio  per le restrizioni imposte dalla salvaguardia  di particolari suoli, impongono soluzioni diverse e “dedicate” che vanno individuate fin dal primo momento in cui si procede all’installazione della struttura. Si invitano gli installatori a far riferimento ad un professionista qualificato  per il dimensionamento dell’ intero sistema di ancoraggio nel caso specifico.

Il telo copertura  dovrebbe essere spiegato e steso sopra il tetto. Il telo avrà lungo tutto il suo perimetro, una tasca predisposta per l’alloggiamento di appositi tubi in alluminio che, una volta collegati tra loro, formeranno la struttura di appiglio per  i cicchetti tenditori. Il telo deve essere predisposto con opportune aperture per far passare al loro interno le cinghie le catene, ecc..

NB. Al primo montaggio della copertura deve essere presente un tecnico incaricato dalla ditta vincitrice del bando.

I tempi x la messa in opera dell’intera struttura dovrebbe essere di 4/6 ore (dipende dal tipo di personale)

OPTIONALS

Contenitori in acciaio zincati a caldo per trasporto e stoccaggio della copertura. (i seguenti prodotti verranno realizzati su richiesta)

Stoccaggio per copertura  possibilmente realizzati in pino marittimo multi strato incollato fenolicamente dallo spessore di 10 mm rivestiti in laminato plastico nero antigraffio pressato a 100 t. quattro chiusure a farfalla con incasso proteggi maniglia in acciaio e maniglie ad incasso a mola e moschettone in acciaio zincato.

PARANCO ELETTRONICO TIPO Lodster 1 ton. DC”L” 18m completo di sacca e catena  o similari

Fornitura kit di ancoraggio per paranco elettronico

Fascia in nylon a rilascio graduale completa di cricca (che dovrà essere compresa nella fornitura standard)

Oltre al manuale dovrà essere consegnata la relazione di calcolo strutturale

N°1 telo per il fondale palco (che dovrà essere  di classe 1 o 2 ignifugo e di metri 16x7)

Tutte le caratteristiche sopra descritte dovranno essere indicate pari o similari a quanto sopraindicato, le ditte partecipanti potranno offrire i propri prodotti nel rispetto di quanto ivi indicato, con eventuale indicazione delle caratteristiche proprie dei prodotti offerti;

L’UFFICIO TECNICO

(Geom. Alessandra Pittau)